## Slide 1: Raspberry Einführung
Notes: raspberry – Himbeere
Name aus Tradition: früher wurden viele Software/Computerfirmen nach Früchten benannt. Beispiele: Tangerine Computer Systems (Mandarine), Apricot Computers (Aprikose), BlackBerry, Apple,…
PI von Python Interpreter: anfangs war ein built-in Interpreter für Python geplant.

## Slide 2: Agenda
Logos und Namen
Anschlüsse
Vergleich mit PC/Arduino
Alternativen
Warum Raspberry?

## Slide 3: Raspberry
Logo
Betriebssystem: Raspbian
Hardware
Namen
  Raspberry Pi 3B
  Raspberry
  Raspi
  RPi
  Pi

## Slide 4: Anschlüsse
Strom (USB)
Monitor (HDMI)
Kamera (Flachband)
Audio (Klinke)
Netzwerk (RJ45)
2x USB
2x USB
Display (Flachband)
I/Os
WLAN (Antenne)
Notes: Die grau eingezeichneten Teile brauchen wir nicht.
Den Monitor brauchen wir nur vorübergehend zur Programmierung. Später werden LEDs unser Display sein.

## Slide 5: Vergleich
PC / Laptop
Sehr viel Leistung
Sehr viel Speicher
Multitasking
300+ €
Viel Leistung
Viel Speicher
Multitasking
70 €
Geringe Leistung
Wenig Speicher
Echtzeit
50 €
Raspberry
Arduino
keine Konkurrenz sondern ergänzend
(Arduino Shield für Raspberry)
Notes: Microcontroller sind echtzeitfähig
vorgegebene Zeit für ein Ergebnis
Programmlaufzeiten von Computern lassen sich nicht / sehr schlecht vorherberechnen

## Slide 6: Vergleich
PC / Laptop
Computer
32/64 Bit Intel/AMD
2 - 16 GB
2,0 – 3,5 GHz
viele (Windows)
Keine
100 / 1000 Mbit/s
DP / HDMI
SSD / HDD
300+ €
Computer
32/64 Bit ARM
256 MB – 1 GB
700 – 1200 MHz
viele (Raspbian)
17 – 48
100 Mbit/s
HDMI / intern
SD Card
70 €
Microcontroller
8 Bit Atmel
32 kB – 256 kB
8 – 84 MHz
Keins
17 – 48
Ohne
Ohne
EEPROM
50 €
Raspberry
Arduino
Typ
Bit
RAM
Takt
OS
I/Os
Netz
Displ.
Disk
Preis
Notes: EEPROM - Electrically Eraseable Programmable Read-Only Memory

## Slide 7: Alternativen
Banana Pi http://www.banana-pi.org/
Udoo http://www.udoo.org/
BeagleBone http://beagleboard.org/bone
Cubieboard http://cubieboard.org/
ODroid http://www.hardkernel.com/main/main.php
…

## Slide 8: Warum Raspberry?
Raspberry hat
  nicht die beste Hardware
  die größte Community (Anleitungen, Foren, …)
  die beste OS Unterstützung (regelmäßige Updates)

## Slide 9: Zusammenfassung
Logos und Namen
Anschlüsse
Vergleich mit PC/Arduino
Alternativen
Warum Raspberry?
Notes: Logo: Himbeere || Abkürzungen
WLAN / Netzwerk / USB / HDMI / Kamera / Strom / Pins
 Vergleichsergebnis: hohe Rechenleistung niedriger Preis, Vielseitigkeit
relativ Günstig, gute Rechenleistung, viel Unterstützung, aber nicht die beste Hardware
Viele Alternativen
 Unterstützung, Vielseitigkeit

## Slide 10: Fragen