## Slide 1: USB Soundkarte
Einrichten unter Linux

## Slide 2: Warum eine USB Soundkarte?
Sound abspielen benötigt einen Timer
  mit 22050 oder 44100 Hz
WS2812 LEDs leuchten lassen benötigt einen Timer
  mit 800kHz
Raspberry hat nur einen Timer :-(
USB Soundkarte bringt eigenen Timer mit
TODOs
  Interne Soundkarte deaktivieren
  USB Soundkarte als Default-Soundkarte einrichten

## Slide 3: Interne Soundkarte deaktivieren
(sudo apt-get remove pulseaudio)
cat /proc/asound/modules
cat /proc/asound/cards
sudo nano /boot/config.txt
  Eintrag: dtparam=audio=off
Notes: Schritt 1:
ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) verträgt sich nicht so gut mit anderen Soundsystemen. Um Probleme auszuschließen, wird Pulseaudio deinstalliert. Auf Raspbian 2018-11 ist Pulseaudio nicht installiert. Daher kann dieser Schritt ausgelassen werden.
Schritt 2 und 3:
Prüfen, ob die USB Soundkarte vom ALSA erkannt wurde. Es müssten 2 Soundkarten gefunden werden: die eingebaute BCM2835 und eine USB Audio Karte
Schritt 4:
Deaktivieren der internen BCM2835 Soundkarte

## Slide 4: Mögliche Fehlermeldung
Soundkarte 0 kann nicht gefunden werden

## Slide 5: USB Sound als Standard festlegen
sudo nano /usr/share/alsa/alsa.conf
  Eintrag: defaults.ctl.card 1
  Eintrag: defaults.pcm.card 1
sudo reboot
Notes: Schritt 5:
Als Standard-Karte die USB Soundkarte festlegen. Auch erforderlich nach dem Deaktivieren der internen Karte, da die Nummerierung bleibt.
Schritt 6:
Aktivieren der geänderten Boot-Optionen und Einstellungen

## Slide 6: Fragen